## Slide 1
Криволинейная геометрия
замещающая геометрия
Как использовать файлы с замещающей геометрией
15 шт 143мм,
Полукруг
r = 725 мм
18 шт 143мм,
Полукруг
r = 875 мм
21 шт 143мм,
Полукруг
r = 1005 мм
Данные для криволинейной геометрии

## Slide 2
Погрешность расчета:
Криволинейная геометрия
освещенность под светильником
на 9% меньше, чем с линейной
заменой
WAVE P 34W 4000K Ra80 T60 1475mm 350mA BL
Допустимо использовать замещающую геометрию взамен криволинейной, так как погрешность расчета освещенности не превышает 10%
Расчет освещенности на расстоянии 2м от светильника

## Slide 3
Погрешность расчета:
Криволинейная геометрия
освещенность под светильником
на 12% меньше, чем с линейной
заменой
WAVE P 41W 4000K Ra80 T60 1750mm 350mA BL
Рекомендуется использовать криволинейную геометрию, так как замещающая дает погрешность расчет освещенности более 12%
Расчет освещенности на расстоянии 2м от светильника

## Slide 4
Погрешность расчета:
Криволинейная геометрия
освещенность под светильником
на 15% меньше, чем с линейной
заменой
Рекомендуется использовать криволинейную геометрию, так как замещающая дает погрешность расчет освещенности более 15%
WAVE P 48W 4000K Ra80 T60 2010mm 350mA BL
Расчет освещенности на расстоянии 2м от светильника