## Slide 1
Инструкция по использованию фотометрии для
ORIO TRAIT X P

## Slide 2
Рассмотрим, как моделировать криволинейную геометрию на примере ORIO TRAIT 4 P 44W 4000K Ra80 T80 1740mm WH
Следует смоделировать 2 круговых массива
ORIO TRAIT X P 2,4W 4000K Ra80 T80 100mm WH.IES
Для черного корпуса нужно взять
ORIO TRAIT X P 2,4W 4000K Ra80 T80 100mm BL.IES
Для расчета с файлом
ORIO TRAIT 4 P 44W 4000K Ra80 T80 1740mm WH-линейная замещающая геометрия.IES
Оптический центр светового прибора должен проходить через точку 1.
Точка 1
Рекомендации по использованию обоих файлов см. далее в презентации на слайдах 3-4

## Slide 3
Для расчета освещенности на поверхностях непосредственно на близлежащих поверхностях не допускается использовать только файл
ORIO TRAIT 4 P 44W 4000K Ra80 T80 1740mm WH - линейная замещающая геометрия.IES
Распределение освещенности на стене от светильника на расстоянии 0,7 м от стены,
Сравнительный светотехнический расчет для криволинейной геометрии и замещающей геометрий в виде линии

## Slide 4
Для расчета освещенности на удаленных поверхностях допускается использовать файл
ORIO TRAIT 4 P 44W 4000K Ra80 T80 1740mm WH - линейная замещающая геометрия.IES
Криволинейная геометрия
Линейная геометрия
Расчет освещенности для высоты установки 2,5 м