## Slide 1
Инструкция по использованию фотометрии для столбиков SKIVA, SKIVA DUO

## Slide 2
Для визуализации можно вставить столбики SKIVA, SKIVA DUO в формате .SAT
На результат расчета освещенности наличие/отсутствие столбика не влияет
SKIVA DUO содержит 2 световых модуля на разной высоте, их нужно вставлять отдельно
Рекомендации по позиционированию IES файлов и стобликов см. следующий слайд

## Slide 3
SKIVA столбик
размер D=0,11м, H=1м
Позиционирование фотометрии для SKIVA
Позиционирование фотометрии для SKIVA DUO
SKIVA DUO столбик
размер D=0,11м, H=1м
Примеры для позиционирования
SKIVA DUO L 28W 3000K Ra80 T60 1000x110mm BL (1!2 element H=0.424m)
SKIVA DUO L 28W 3000K Ra80 T60 1000x110mm BL (1!2 element H=0.910m)
SKIVA L 14W 3000K Ra80 T60 1000x110mm 350mA BL